## Slide 1
Communicant : Amireche Fatima
Fonction : Enseignante.
Grade: Maitre Assistant Classe A
Institut d’Architecture et d’Urbanisme, Université de Constantine
<number>

## Slide 2: Résumé
L’Algérie, et plus particulièrement le nord algérien est situé dans une zone sismique plus ou moins active, et comme plusieurs pays dans le monde, a payé de lourdes conséquences lors des séismes ayant frappé certaines villes dans les années précédentes. Si les constructions neuves sont soumises à des règles parasismiques bien précises, pratiquement rien n’est réglementairement prévu pour les bâtiments existants, c’est-à-dire que la majorité des constructions existantes ne sont pas conformes aux nouvelles règles parasismiques, et donc pour conserver ce vieux bâti , en réduire le risque sismique, il faut procéder à une réhabilitation sismique.
Il faut cependant bien admettre qu’évaluer la réponse sismique d’un bâtiment existant est plus compliqué que de construire parasismique. Premièrement parce qu’il est souvent difficile, voire impossible, de se procurer les plans et de connaître les dispositions constructives tel que l’emplacement exact des chaînages, élément déterminant dans le comportement d’une structure soumise à un séisme. Deuxièmement, il est fréquent que les constructions aient subies des modifications importantes qui les ont fragilisées. On peut citer la surélévation, le percement d’ouvertures, les destructions et reconstructions de bâtiments voisins etc.….
Le risque sismique auquel peut être exposée une construction est fonction de : la location géographique, les conditions du sol, l’âge de la construction le type de structure utilisé, l’état de maintenance, et l’usage du bâtiment. Le risque sismique peut être donc évalué comme étant le produit de la fréquence d’avoir un séisme par la vulnérabilité de la construction. Sur cette base, une stratégie de renforcement parasismique peut être définie.
Sachant que les travaux de réhabilitation sismique sont similaires ,aux travaux de renforcement effectués après un séisme, nécessitant donc un cout élevé, ainsi que l’évacuation de la construction pendant l’opération, mais avec la différence cruciale que la réhabilitation est programmée, et se fait sans dégâts matériels , et surtout sans pertes de vies humaines..
L’objectif de cette communication est donc :
De définir une méthode d’évaluation de la vulnérabilité dans les bâtiments existants, ainsi que la stratégie d’intervention pour la réduction du risque sismique dans ces bâtiments.
De définir une approche d’intégration progressive des différentes actions entreprises dans le processus de réhabilitation, dans une routine de maintenance ordinaire pour réduire le cout, et éviter les disfonctionnements d’usage des constructions.
mots clés : bâti existant, risque sismique, vulnérabilité, réhabilitation sismique.
<number>

## Slide 3: Introduction
L’Algérie, et plus particulièrement le nord algérien est situé dans une zone sismique plus ou moins active, et comme plusieurs pays du monde, a payé de lourdes conséquences lors des séismes ayant frappé certaines villes dans les années précédentes.
Le séisme n’a pas toujours été considéré de manière adéquate dans les constructions, si on parvient maintenant à introduire les règles parasismiques dans les nouvelles constructions, l’enjeu se situe au niveau des ouvrages existants.
L’examen des séismes survenus dans un passé récent montre également les dégâts considérables occasionnés sur les bâtiments plus ou moins anciens et les dommages matériels et corporels auxquels ces dégâts ont conduit vue que la sécurité parasismique était largement inconnue.
Il est important de signaler que ce ne sont pas les tremblements de terre qui tuent ,mais c’est la vulnérabilité des constructions qui conduit à l’effondrement des bâtiments sur leurs occupants.
Assurer la construction peut protéger les occupants sur le plan financier, mais leurs vies restent toujours exposées au risque. Seule la réhabilitation sismique peut protéger les ouvrages anciens ainsi que leurs occupants en réduisant le risque d’éventuels futures séismes .
La réhabilitation sismique consiste donc à évaluer la vulnérabilité des constructions pour une mise aux normes, et leur assurer un comportement adéquat vis-à-vis des séismes.
<number>

## Slide 4: Généralités
Avant d’initier un programme de réhabilitation sismique , trois importantes questions se posent :
Est-ce-que le bâti existant considéré est situé dans une zone sismique?
Est-ce-qu’il est vulnérable au séisme ?
Que- peut-on faire pour réduire sa vulnérabilité?
Le risque sismique auquel sont exposées les constructions peut être défini comme suit:
Risque sismique = Aléa sismique x Vulnérabilité.
L’aléa sismique étant la probabilité et sévérité d’un séisme affectant la construction..
la vulnérabilité étant la sensibilité d’une construction à l’action sismique(sa tendance à l’endommagement).
L’aléa est fonction du zonage (situation géographique de l’ouvrage),on distingue trois principales zones: de forte; moyenne et faible sismité.
<number>

## Slide 5: Zones sismiques et actions à entreprendre
<number>

## Slide 6
Les conditions du sol peuvent être aussi un facteur de risque, et donc des études géotechniques sont nécessaires dans les zones de forte et moyenne sismité pour évaluer ce risque.
La prise de décision dépends donc en plus du zonage et des conditions du sol ,de la vulnérabilité de l’ouvrage en question, il s’agit donc de choisir entre::
1-ne rien faire pour :
les bâtiments pour lesquels les dégâts prévisibles sont limités et ne présentant pas un danger pour la vie des occupants
Les bâtiments sujets à une démolition à court terme
Les bâtiments appelés à changer de destination
2- tout traiter pour:
Les bâtiments dont l’effondrement est probable
Les bâtiments pour lesquels des détériorations sont prévisibles avec un danger certain pour les occupants sans effondrement total.
<number>

## Slide 7: Evaluation de la vulnérabilité dans le bâti existant
L’identification des divers facteurs affectant la vulnérabilité du bâti existant est de toute première importance pour évaluer leur tenue sismique.
Les principaux facteurs sont:
L’ âge du bâtiment, le matériau et le type de structure utilisés, l’usage ainsi que son état de maintenance.
âge du bâtiment:
Il permet de fournir quelques informations sur les techniques et le dimensionnement utilisés pour sa construction, et par la suite permet d’évaluer son comportement, il est cependant nécessaire de valider cette approche par une vérification à travers un sondage pour s’assurer des dispositions constructives, en d’autre terme vérifier sa conformité au règlement appliqué lors de sa construction.
Investigation des éléments structuraux:
1- Reconnaissance préliminaire
état visuel dès structures, identification du type des structures, contreventements, régularité en plan ou en élévation, examen visuel des conditions de sol et des fondations, documents disponibles, enquête sur l’entretien de l’ouvrage,et une enquête sur des incidents structuraux.
2-investigation complémentaire.
il s’agit à ce niveau de poursuivre l’investigation pour l’affiner ,ou pour déterminer une stratégie pour le renforcement.
<number>

## Slide 8: Phases de reconnaissance
<number>

## Slide 9: Phase de Prise de décisions
<number>

## Slide 10: Actions à entreprendre
Les mesures à prendre sans travaux
Maintenance ou surveillance particulière
Limitations des charges et surcharges.
Restrictions d’usage de l’ouvrage.
Interventions avec travaux renforcement nécessaire:
Réparation d’éléments endommagés.
Amélioration du comportement de l’ensemble.
Renforcement d’éléments structuraux.
Ajout d’éléments de contreventement.
démolition et reconstruction.
<number>

## Slide 11: Options pour la réduction du risque sismique
La quantité d’ouvrage construit avant la prise de conscience du risque sismique est tellement importante que le montant des travaux de renforcement pour réduire leur vulnérabilité sera considérable, le problème économique est fortement posé et peut freiner l’opération dans la plupart des cas.
Remplacer ou réhabiliter?
Remplacer signifie une construction neuve conforme au règlement, cependant les contraintes financières, et le problème de préservation historique du patrimoine peuvent rendre le remplacement difficile ,voire impossible et l’option de réhabilitation s’impose.
Méthode ou technique de réhabilitation
L’option de réhabilitation sismique étant choisie, le cout des travaux, ainsi que les nuisances occasionnées par les travaux, et les disfonctionnements d’usage restent toujours posés. Pour réduire ces deux contraintes, la question suivante se pose :
Effectuer les travaux en une seule opération, ou bien les échelonner dans le temps à travers une série d’actions ponctuelles programmées?
:
<number>

## Slide 12
:
Le bâtiment peut bénéficier de La réalisation des travaux de réhabilitation sismique réalisée en une seule étape à condition de l’effectuer le plutôt tôt possible, car plus on retarde l’opération plus le risque augmente, et le gain en sécurité pour l’ouvrage diminue. Cependant une telle décision reste difficile à prendre vue le cout élevé des travaux effectués en une seule phase, ainsi que la perte d’exploitation du bâtiment occasionnée par les travaux.
Il s’agit donc de choisir l’option la plus efficace, la moins chère et la moins perturbante, c’est la réhabilitation progressive.
La réhabilitation progressive:
Il s’agit d’établir un programme consistant en une série d’actions échelonnées dans le temps, pour corriger les défaillances identifiées par l’évaluation de la vulnérabilité
<number>

## Slide 13
Objectifs techniques :
Limitations des charges d’exploitations :
il s’agit de réduire les charges sur les planchers, en allégeant la structure dans la mesure du possible, par suppression de cloisons, ou en allégeant les planchers non structuraux, c’est-à-dire n’ayant pas un rôle de diaphragme important, Si cette solution est insuffisante, d’autres objectifs sont à considérer dans l’ordre suivant :
Renforcement anti-fragilité :
La fragilité d’un élément dépend de son matériau composant, ou de sa conception, ou son mode de sollicitation, ou de liaison avec les autres éléments, elle peut causer la ruine prématurée.
L’amélioration de régularité de la construction :
La régularité en plan, ou en élévation d’un bâtiment peut être à l’origine de sa vulnérabilité, une meilleure répartition des éléments de contreventement peut contribuer à l’amélioration de la régularité, mais demande un calcul détaillé pour éviter de créer d’autres désordres.
<number>

## Slide 14
Amélioration de la ductilité :
Contrairement à la fragilité, la ductilité d’un élément ou d’une structure c’est sa capacité à supporter des grands déplacements avant de subir la rupture, les poteaux et les poutres sont les plus visés pour ce type de renforcement.la ductilité peut contribuer et justifier la tenue de l’ouvrage au séisme.
Amélioration de la résistance globale du bâtiment :
Le but est d’améliorer le comportement sismique, on le réalise à travers le renforcement du contreventement existant, ou par ajout d’autres éléments, reste à vérifier tout désordre structural engendré par cette opération en vérifiant par un calcul précis le nouveau comportement.
Amélioration de la résistance locale :
Vérifier le comportement ductile de la structure, en d’autres termes vérifier la position des rotules plastiques.
Stratégies de renforcement:
Renforcement minimal : c’est l’opération préliminaire à tout renforcement, il s’agit de rendre le bâtiment non fragile, et d’améliorer sa régularité, en plus de ces deux actions indispensables, d’autres mesures peuvent être nécessaires pour garantir un bon comportement sismique :
<number>

## Slide 15
Amélioration de la ductilité :
Cet objectif peut être atteint, en procurant au bâtiment une grande déformabilité avant la rupture, un calcul de type poussée progressive est très effectif dans ce cas, cette méthode d’analyse permet dans une large mesure de vérifier les bâtiments existants, et elle est recommandée dans certains codes parasismiques.
Amélioration de la résistance des structures non ductiles :
C’est le cas des bâtiments peu ductiles, il s’agit alors de les renforcer (à travers le contreventement existant) , afin d’augmenter leur résistance à des efforts plus importants.
Amélioration de la résistance des structures ductiles :
Solution supplémentaire envisagée dans le cas ou l’amélioration de la ductilité n’est pas suffisante.
Il faut signaler à la fin, qu’il s’agit d’une priorité structurale en premier lieu, une priorité d’usage(en cas de démolition ou changement de destination) en deuxième lieu, et une intégration des actions dans le programme de réhabilitation en dernier lieu.
<number>

## Slide 16
Plan d’interventions :
L’avantage de la réhabilitation progressive est que cette approche permet d’intégrer les travaux de renforcement parasismique nécessaires en les combinant à des travaux de maintenance de routine de l’ouvrage pour en réduire les couts, en les associant avec d’autres projets.
Un aspect essentiel de la réhabilitation progressive est l’établissement et la documentation d’un plan d’intervention. Le plan de la réhabilitation sismique comporte alors toutes les actions à entreprendre (citées ci-dessus), par ordre de priorité comme mentionnées précédemment, le programme établi doit être préservé pour guider les différentes actions, sachant que ces dernières sont échelonnées à travers le temps. le but de garder un tel plan est de poursuivre la réhabilitation jusqu’à atteindre tous les objectifs visés par l’opération de réhabilitation sismique dans son ensemble, et qui doit être menée à terme.
Il faut déterminer le nombre, et le but des différentes actions à entreprendre, ainsi que la durée de temps et l’estimation des couts nécessaires pour achever l’opération de la réhabilitation sismique dans sa totalité.
Pour atteindre les buts visés par la réhabilitation sismique progressive, les précautions suivantes sont à prendre en considération :
a- l’aspect le plus important dans l’opération est de commencer les actions établies par le programme le plus tôt possible, pour assurer une réduction initiale de risque sismique dont va bénéficier la durée de vie restante de l’ouvrage.
b- même si l’achèvement de l’opération de réhabilitation progressive peut prendre plusieurs années, le grand pourcentage de réduction de risque aurait été réalisé.
<number>

## Slide 17: La réhabilitation progressive
Il s’agit d’établir un programme consistant en une série d’actions échelonnées dans le temps pour corriger les défaillances identifiées par l’évaluation de la vulnérabilité,
Possibilités d’intégration des travaux de renforcement:
Les travaux de renforcement peuvent être associés avec:
1-travaux de maintenance de la toiture
2-travaux de façade.
3-travaux d’intérieurs.
4-travaux de maintenance des sous sols et caves.
Intégration des travaux de renforcement
Travaux de maintenance toiture:
Possibilité de renforcer les planchers.
Améliorer la résistance de l’assemblage diaphragme /mur.
<number>

## Slide 18
Travaux intérieurs de maintenance :
Renforcement des planchers.
Renforcement des voiles ,ajout de voiles de contreventement.
Renforcement des poteaux-poutres ,création ou amélioration des chainages, ancrage des diaphragmes/voiles, et des équipements.
Travaux de maintenance façade(mur exterieur,ouvertures)
Améliorer la résistance des murs extérieurs, ainsi que l’assemblage diaphragme/mur.
Renforcement des balcons, et des éléments de façade.
Encadrement des ouvertures
Travaux de maintenance sous sols et caves
Améliorer l’ancrage des fondations ,possibilité d’ajouter des éléments de fondation, élargir les semelles, création des chainages
NB: La majorité des travaux peut se faire sans perte d’usage de la construction..
<number>

## Slide 19: Conclusions
Une grande partie du bâti existant devrait faire l’objet d’un assainissement parasismique vue son comportement inadéquat vis-à-vis du risque sismique, rappelons que certaines régions ont été classées dans une zone de danger sismique supérieure.
La phase de diagnostic est très délicate à gérer et nécessite l’intervention de bureaux d’études techniques spécialisés et des entreprises spécialisées dans la gestion du risque, la gestion financière, ainsi que celle des travaux de renforcement parasismique.
Le programme de réhabilitation du bâti existant nécessite une mobilisation de moyens financiers considérables, par suite il est inconcevable sans la participation de l’état, des propriétaires et des sociétés des assurances spécialisées.
L’entretien et la maintenance du bâti existant, opérations permanentes relèvent de la responsabilité des propriétaires qui doivent s’organiser pour assurer la gestion de leurs biens en collaboration avec les entreprises spécialisées.
<number>

## Slide 20
Bâti existant
<number>
Notes: <number>

## Slide 21: Références bibliographiques
Prestrandard and commentary for the seismic réhabilitation of buildings fema 356/nov 2000
(Federal Emergency Managment Agency).
Séismes et constructions.
Pierino lestuzzi presse polytechniques et universitaires romandes 2008.
Constructions parasismiques .
Jean louis dony,jacques betbeder matibet (97)
Renforcement parasismique des bâtiments, guide technique pour le renforcement préventif du bâti existant(2009) .
<number>