## Slide 1: Aspect réseau des ordinateurs
Découverte des informations

## Slide 2
Réseau local
Groupement d’ordinateurs qui communiquent directement ensemble, sans intermédiaire.
  Les ordinateurs au delà d’une passerelle sont à l’extérieur du réseau local.

## Slide 3: Interfaces réseau d’entrée/sortie
Carte réseau
Modem
  56 Ko ou haute-vitesse
  Câble
Autres
  Carte wireless
  Infrarouge

## Slide 4: Carte Réseau
Permet de communiquer avec d’autres ordinateurs se situant sur un réseau.
Comporte un port désignant le type de réseau sur lequel l’ordinateur est connecté.
  Ethernet, Anneau à Jeton, etc.
Connectée à la carte maîtresse.
Pour Ethernet, une adresse physique unique (aussi appelée adresse MAC) est associée à la carte réseau.
  Supposé être unique, mais peut ne pas l’être (conflits)

## Slide 5: Carte Réseau
Quatre éléments importants dans le choix d’une carte réseau :
  le type de réseau (ex. : Ethernet, anneau à jeton ou autre);
  le type de média (ex. : câble à paires torsadées, câble coaxial ou fibre optique);
  le type de bus système (ex. : PCI et ISA).
  La vitesse de transfert
    10, 100 ou 1000 Mbps

## Slide 6: Pile TCP/IP
Ensemble de composantes logicielles permettant la communication des données entre les applications et la carte réseau.
Sous Windows 98, plusieurs fichiers sont utilisés par la pile TCP/IP :
  vip.386, vtcp.386, etc.
  Situé dans le répertoire «%root%»\system

## Slide 7: Modèle OSI
Application
Présentation
Session
Transport
Réseau
Liaison
Physique
Netscape, Explorer, …
vtcp.386, vudp.386
vip.386
Pilote carte réseau
média

## Slide 8: Configuration de la carte réseau
On doit spécifier certains paramètres pour que la carte réseau puisse communiquer avec le réseau :
  Le protocole utilisé (TCP/IP)
  L’adresse réseau de l’ordinateur
  Le routeur par défaut
  Autres services optionnels…
On doit aussi installer le pilote spécifique à la carte réseau.

## Slide 9
Masque Réseau
192.168.0.10 / 24 : 24 premiers bits représentent le réseau
  Adresse Réseau: 192.168.0.0
  Numéro d’ordinateur sur le réseau: 10

## Slide 10
Algorithme pour rejoindre un poste distant en réseau
SI sur même réseau (même adresse réseau):
  Envoie directement à l’adresse MAC, en consultant la cache ARP.
    Update la cache ARP au besoin
SINON:
  Envoie à la passerelle
    N’update pas le ARP, car ne concerne pas le réseau local.

## Slide 11: Protocole réseau
Le protocole utilisé est TCP/IP pour les communications sur l’Internet.
On accède à sa configuration en cliquant avec le bouton de droite sur voisinage réseau (networking neibhorhood) puis sur propriétés (properties).

## Slide 12: Protocole réseau
En double-cliquant sur TCP/IP, on obtient cette fenêtre. Sous l’onglet Adresse IP est spécifié l’adresse du poste. L’adresse peut être entrée manuellement ou obtenu automatiquement par le protocole DHCP.
L’adresse IP sert à désigner de manière unique une machine sur un réseau.

## Slide 13: Passerelle
La passerelle (routeur par défaut) est l’équipement permettant de communiquer avec les autres réseaux.
Sous l’onglet Passerelle (Gateway) se trouve son adresse IP. Il peut avoir plus d’une adresse IP.

## Slide 14: DNS
Un serveur DNS (Domain Name Resolution) fait la résolution nom de domaine – adresse IP.
Exemple : www.uqam.ca = 132.208.250.4
Sous l’onglet Configuration DNS, on a une ou plusieurs adresses IP de serveurs DNS.

## Slide 15: WINS
Le serveur WINS (Windows Internet Naming Service) fait la résolution nom de machine roulant sous Windows – adresse IP.
Sous l’onglet Configuration WINS, on a une ou plusieurs adresses IP de serveurs WINS.

## Slide 16: Commandes réseaux
winipcfg (ipconfig /all)
  Affiche la configuration IP de la carte réseau.
arp –a
  Affiche les associations adresse MAC – adresse IP.
ping adresse_ip
  Vérifie la connexion réseau de la machine ayant l’adresse IP spécifiée en paramètre.
tracert nom_domaine ou adresse_ip
  Affiche la route pour se rendre à la destination spécifiée en paramètre.
  Tracert –d adresse_ip : plus rapide (ne résout pas les noms d’hôtes)

## Slide 17: Commande « netstat »
Affiche les statistiques de protocole et les connexions réseau TCP/IP courantes.
netstat (sans paramètre)
  Proto : Nom du protocole utilisé par la connexion.
  Adresse locale : Adresse IP du système local et numéro de port utilisé par la connexion.
  Adresse extérieure : Adresse IP du système distant et numéro de port utilisé par la connexion.
  État : indique l'état des connexions TCP.

## Slide 18: Exemple « netstat »
C:\>netstat
Connexions actives
Proto Adresse locale Adresse extérieure Etat
TCP laboinfo-06:1026 localhost:1033 ETABLIE
TCP laboinfo-06:1033 localhost:1026 ETABLIE
TCP laboinfo-06:nbsession M940_17:1991 DERNIER_ACK
TCP laboinfo-06:1366 cahier.si.uqam.ca:pop3 TEMPS D'ATTENTE
TCP laboinfo-06:1367 cahier.si.uqam.ca:pop3 TEMPS D'ATTENTE
TCP laboinfo-06:4951 newell.infolabs.uqam.ca:nbsession ETABLIE

## Slide 19: Commande « netstat –r »
Affiche le contenu de la table de routage
  Destination réseau…
  Masque réseau…
  Adresse passerelle : adresse du routeur par laquelle le message doit transiter.
  Adresse interface : interface local par laquelle le message doit être envoyé.
  Métrique…

## Slide 20: Exemple « netstat -r »
C:\>netstat -r
Itinéraires actifs :
Destination réseau Masque réseau Adr. passerelle Adr. interface Métrique
0.0.0.0 0.0.0.0 132.208.135.240 132.208.135.85 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
132.208.135.0 255.255.255.0 132.208.135.85 132.208.135.85 1
132.208.135.85 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
132.208.255.255 255.255.255.255 132.208.135.85 132.208.135.85 1
224.0.0.0 224.0.0.0 132.208.135.85 132.208.135.85 1
255.255.255.255 255.255.255.255 132.208.135.85 132.208.135.85 1

## Slide 21: Autres informations disponibles avec « netstat »
netstat –e
  Affiche les statistiques Ethernet
    Ex: nombre d’octets envoyés et reçus
netstat –s
  Affiche les statistiques des protocoles respectifs.
netstat –s –p protocole
  Affiche les statistiques du protocole spécifié par protocole, qui peut être tcp, udp, icmp, ou ip.

## Slide 22: Base de registre
Toutes les informations réseau se retrouvent également dans la base de registre.
On peut utiliser l’éditeur de la base de registre pour rechercher et modifier ces informations.

## Slide 23: Éditeur de la base de registre
On peut y accéder par la commande regedit.